Załącznik nr 1a

Znak sprawy: ZGKiM.IiZP/2/8/2021

Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00316271/01

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

"Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 1A w Sierpcu"

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji pomieszczeń nieużytkowych na cele mieszkalne w budynku przy ul. Armii Krajowej 1A w Sierpcu w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 1A w Sierpcu”.

Adaptacja ma na celu utworzenie mieszkań na piętrze i poddaszu budynku oraz utworzenie komórek lokatorskich w piwnicy budynku. Na parterze budynku znajduje się zrealizowany w latach 2018-2019 żłobek.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane i instalacyjne niezbędne dla wykonania mieszkań na piętrze i poddaszu oraz utworzenie komórek lokatorskich w piwnicy wraz uzyskaniem wszystkich wymaganych dokumentów i decyzji niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

- Charakterystyka inwestycji:

  - Informacje ogólne.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Sierpcu na działce o nr ewid. 1428/1 obręb ewid. 0001 – Sierpc, jednostka ewid. 142701_1. Działka jest obecnie zagospodarowana i zabudowana, posiada zjazd z drogi, przyłącze wody, instalacji elektrycznej. Na działce znajdują się budynek piętrowy, połączony z budynkiem położonym na działce sąsiedniej nr ewid. 1426.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Wody opadowe odprowadzane będą na nieutwardzony przyległy teren. Gromadzenie odpadów stałych bytowych odbywać się będzie w przygotowanych pojemnikach na odpady stałe odbierane przez wyspecjalizowane jednostki za pokwitowaniem odbioru. Ścieki komunalne odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu:

- Powierzchnia zabudowy istniejąca i projektowana – 246,56 m 2

- Wysokość budynku – 12,28 m

- Kąt nachylenia połaci dachowych 52 o i 26 o dach wielospadowy

- szerokość elewacji frontowej nie uległa zmianie.

Przedmiotowy obiekt to budynek o konstrukcji murowanej. Konstrukcja dachu drewniana pokryta blachodachówką. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na fundamentach żelbetowych monolityczny.

Bryła budynku regularna w postaci prostopadłościanu. Bryła budynku w stosunku do projektu pierwotnego nie zmieni się, budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, piętro, poddasze użytkowe) o konstrukcji tradycyjnej, dach pokryty blachodachówką. W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Zakres projektu obejmuje roboty budowlane i instalacyjne niezbędne dla wykonania mieszkań na piętrze i poddaszu oraz utworzenie komórek lokatorskich w piwnicy

  - Charakterystyka zakresu rzeczowego.

Podstawowe parametry:

- ilość kondygnacji 4

- wysokość obiektu 12,28 m

- max wymiary zewnętrzne rzutu 22,83 m x 10,80 m

- kubatura brutto budynku 3221 m3

- powierzchnia zabudowy 246,56 m²

- powierzchnia użytkowa 632,40 - 145,57 = 486,83 m2

Parametry zabudowy projektowanej

| Powierzchnia (m2) | użytkowa | ruchu |
| --- | --- | --- |
| piwnica | 145,57 | 33,08 |
| parter | 160,91 | 35,38 |
| piętro | 163,45 | 20,10 |
| poddasze | 162,47 | 25,30 |
| Razem | 632,40 | 113,86 |

Część budynku objęta opracowaniem nie jest połączona z istniejącym żłobkiem. Stanowi odrębną strefę pożarową.

- Roboty niezbędne objęte przedmiotem zamówienia:

- piętro:

- rozbiórki ścian,

- zamurowanie otworów w ścianach,

- wydzielenie pomieszczeń ścianami z bloczków betonu komórkowego,

- wykonanie stalowych nadproży,

- wykonanie posadzek,

- tynki na nowych ścianach i gładzie gipsowe,

- obudowa elementów instalacyjnych,

- montaż stolarki drzwiowej i parapetów przyokiennych,

- malowanie ścian,

- posadzki płytkowe i okładziny ścienne z płytek,

- posadzki z paneli podłogowych,

- instalacje sanitarne i elektryczne

- poddasze:

- rozbiórki ścian,

- zamurowanie otworów w ścianach,

- wydzielenie pomieszczeń ścianami z bloczków betonu komórkowego,

- wykonanie stalowych nadproży,

- wykonanie posadzek,

- tynki na nowych ścianach i gładzie gipsowe,

- obudowa elementów instalacyjnych,

- montaż stolarki drzwiowej i parapetów przyokiennych,

- malowanie ścian,

- posadzki płytkowe i okładziny ścienne z płytek,

- posadzki z paneli podłogowych,

- zabudowa gipsowo--kartonowa poddasza wraz z ociepleniem wełną mineralną,

- instalacje sanitarne i elektryczne,

- piwnica:

- rozbiórki ścian,

- zamurowanie otworów w ścianach,

- wydzielenie pomieszczeń ścianami ażurowymi z cegieł pełnych,

- wykonanie stalowych nadproży,

- wykonanie posadzek cementowych zatartych na gładko,

- uzupełnienie tynków cementowo—wapiennych,

- wymiana stolarki okiennej,

- malowanie ścian,

- instalacje sanitarne i elektryczne

- Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na podstawie:

  - Decyzja nr 466/2013 z dnia 31.12.2013r., znak sprawy AB.6740.456.2013 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Armii Krajowej 1A na cele mieszkalne wraz ze zmianą konstrukcji dachu.

  - Decyzja nr 287/2018 z dnia 25.07.2018r., znak sprawy AB.6740.240.2018 zmieniająca decyzję nr 466/2013 w zakresie przedłożonego zamiennego projektu architektoniczno-budowlanego przedmiotowej inwestycji.

  - Decyzja nr 11.2021 z dnia 13.04.2021r., znak sprawy AB.6740.2.11.2021 z dnia 13.04.2021r. przenosząca na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. ostateczna decyzję Starosty Sierpeckiego nr 466/2013 z dnia 31.12.2013r. udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: zmiana sposobu użytkowania budynku

  - Dokumentacji projektowej - wykaz dokumentacji przedstawiono w Załączniku Nr 1.

  - Wytycznych zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz opiniach, uzgodnieniach i decyzjach niezbędnych dla realizacji zamówienia.

- WYTYCZNE DO ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i wnikliwej analizy dokumentacji projektowej, uwarunkowań lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie kosztów robót. Wizję lokalną Wykonawca przeprowadza we własnym zakresie po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich normach, a w szczególności Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami). Wszystkie prace dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o wydane decyzje, warunki i uzgodnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt i utrzymania w mocy, przez cały okres obowiązywania umowy na roboty budowlane, ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej według warunków opisanych w pkt 2.15 umowy i pkt 5 OWURB.

  - Wykonawca w ramach umownej kwoty ryczałtowej zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz do wykonania wszystkich robót towarzyszących, zarówno w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia jak również, w zakresie przygotowania placu budowy i dróg dojazdowych. Dotyczy to również wykonania robót związanych z utrudnieniami w realizacji zamówienia, a nie ujętych w dokumentacji (a w przypadku wystąpienia utrudnień ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem zamówienia), robót porządkowych, wywozu ziemi i gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, wykonania odwodnienia wykopów, uporządkowania po wykonaniu robót obszaru objętego budową oraz terenu sąsiadującego, utrzymania na bieżąco porządku na placu budowy oraz zabezpieczenia budowanego obiektu w sposób skuteczny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem sąsiadujących obiektów tj. żłobka funkcjonującego w obiekcie, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia oraz budynku połączonego z budynkiem położonym na działce sąsiedniej o nr ewid. 1426).

  - Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac.

  - Sprzęt do robót ziemnych, jak i transport materiałów do wbudowania będzie odbywał się po drogach publicznych. Ze względu na lokalizację budowy nie ma potrzeby wyznaczania objazdów.

  - Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

  - Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona i umieści tablice reklamowe Zamawiającego oraz tablicę informacyjną wymaganą przez BGK. Projekty tablic reklamowych Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym.

- na etapie budowy Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia tablicy reklamowej dotyczącej realizowanej inwestycji z logo Zamawiającego, o wymiarach 2,00 × 3,00 m z blachy ocynkowanej oklejonej wydrukiem z folii laminowanej (zabezpieczonej przed słońcem, warunkami pogodowymi oraz porysowaniem), na konstrukcji stalowej zamocowanej stabilnie. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie tablicy reklamowej Wykonawcy. Tablica Wykonawcy nie może być większa od tablicy Zamawiającego,

- po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budynku dwóch tablic. Tablicy  reklamowej z logo  Zamawiającego (tablica wykonana z pleksi lub innego przeźroczystego materiału o wymiarach: ok 60X40 cm) oraz tablicy informacyjnej wskazującej, że źródłem finansowania są fundusze BGK (forma tablicy zgodna z wytycznymi BGK).

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony terenu budowy przed wejściem osób postronnych oraz przed zniszczeniem mienia znajdującego się na terenie budowy. Wykonawca na własny koszt zapewni stały dozór placu budowy w trakcie realizacji inwestycji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż. podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie objętym inwestycją i poza nim a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Przez cały czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Ziemię z wykopów, gruz i odpady powstałe podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we własnym zakresie, w tym ponieść wszystkie koszty ich utylizacji.  Wykonawca musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko ziemi i odpadów budowlanych oraz dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przyjęcie do utylizacji.

  - W wycenie kosztów Wykonawca powinien również uwzględnić:

- ryzyko ewentualnej zmiany projektu i zakresu robót związanych z przepisami p.poż., BHP i sanitarno-higienicznymi oraz wykonanie tych robót wraz z uzyskaniem uzgodnień rzeczoznawców, w przypadku gdy uzyskanie pozytywnej opinii organów odbierających obiekt a w tym: Straży Pożarnej, Sanepidu, Nadzoru Budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, będzie wymagać takiej zmiany;

- rozwiązania wprowadzone do projektu wykonawczego;

- Wełnę mineralną z rolki na posadzce I piętra :

- o grubości 15 cm o pow. 196m2

- o grubości 12 cm, pow. 196m2

Rozłożoną wełnę należy wykorzystać do izolacji termicznej poddasza.

- wyposażenie łazienek: miski ustępowe (kompaktowe) wyposażone w deski sedesowe wolnoopadające, umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące, wanna kąpielowa stalowa wraz z obudową – 3 szt. wraz z bateriami wannowymi ściennymi, brodziki natryskowe z tworzywa z tworzywa sztucznego – 5 szt. wraz z bateriami natryskowymi z natryskiem ręcznym;

- wyposażenie kuchni: zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem (nablatowy, stalowy lub żeliwny) na szafce łącznie z szafką; baterie zlewozmywakowe ścienne; kuchnia indukcyjna 4 palnikowa z piekarnikiem (wolnostojąca, w kolorze inox) wymiary 50x85x60cm – 8 szt. dostawa i montaż (podłączenie do instalacji elektrycznej).

- dostawę i montaż numerów lokali mieszkalnych oraz w przypadku pomieszczeń technicznych dostawę i montaż tabliczek informacyjnych zawierających nazwę pomieszczenia;

- dobór (rodzaj, kolorystyka, wymiary) materiałów wykończeniowych a w tym m.in. glazury, terakoty, paneli podłogowych, materiałów elewacyjnych, stolarki drzwiowej i okiennej, urządzeń sanitarnych wraz z armaturą, osprzętu elektroinstalacyjnego, lokalizację gniazd: ogólnego stosowania, telefonicznych i sieci internetowej, wyłączników światła, należy uzgodnić z Zamawiającym przed zamówieniem i montażem.

- Wszystkie materiały wykończeniowe i wyposażenie powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych w obowiązujących przepisach.

- Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych producentów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.

- Wszystkie urządzenia i materiały muszą zostać przez Zamawiającego dopuszczone do wbudowania. Dopuszczenie nastąpi w oparciu o karty zatwierdzeń materiałów/urządzeń obowiązujące u Zamawiającego.

- Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przypadkowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu umowy.

Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. musza być:

- tej samej lub wyższej wytrzymałości;

- tej samej lub dłuższej trwałości;

- o tym samym poziomie estetyki urządzenia;

- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej;

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą;

- spełniać te same funkcje;

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, BHP i p.poż.;

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne.

Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.

- Aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności na zamontowane wyroby budowlane wystawione przez producentów będą jednym z warunków odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kompleksowej obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji (inwentaryzacja powykonawcza).

- Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną. W czasie wykonania robót Wykonawca powinien zwracać szczególną uwagę przy wykopach na ewentualne istniejące uzbrojenie podziemne jak: kable energetyczne, sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną, itp. oraz ochronę punktów osnowy geodezyjnej będących w kolizji z robotami budowlanymi. Po wykryciu uzbrojenia kolidującego z elementami budowlanymi należy poinformować Zamawiającego oraz uzyskać opinię lub uzgodnienie użytkownika uzbrojenia i usunąć kolizje w uzgodnieniu z użytkownikiem uzbrojenia. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić ryzyko związane z usunięciem wszystkich ewentualnych i nieprzewidzianych kolizji, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót z elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

- Wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy zostaną naprawione na jego koszt.

- Po wykonaniu robót Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.

- Po zakończeniu budowy Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu oraz, jeśli będzie wymagana, dokumentacji w zakresie ochrony p.poż. w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Wykonawca zobowiązany będzie oznakować obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i Opis przedmiotu zamówienia a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja wykonawcza w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych jest dokumentacją nadrzędną w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym.

- Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą szczegółową. W przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym nie należy ujmować i wyceniać robót tymczasowych jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego, a koszt ich wykonania powinien być uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy robót).

- Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, Opis przedmiotu zamówienia oraz wizję lokalną w terenie. Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy opracowane przez jednostkę projektową przedmiary robót z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen ani ilości wykazanych robót i mają być traktowane jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót wg własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do Opisu przedmiotu zamówienia dokumentację, wykonaną wizję w terenie oraz Wytyczne do zakresu przedmiotu zamówienia.

- W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania całego zakresu prac.

- Przekazane informacyjnie przedmiary robót nie uwzględniają dodatkowych zakresów, elementów, wytycznych i zmian materiałowych wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest zrealizować.

- Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy także materiałów masowych) w kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny nabycia tzn. łącznie z kosztami zakupu czyli transportu zewnętrznego tych materiałów. Nie należy w kosztorysie ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiałów z miejsc ich zakupu.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych (raz w tygodniu) i radach budowy (raz w miesiącu) oraz do udzielania Zamawiającemu wszelkiego rodzaju informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami i potrzebami w tym m.in.: składania oświadczeń o zatrudnianych podwykonawcach, sprawozdań z realizacji zleconego zakresu prac, wypełniania druków budowy m.in.: wniosków o zatwierdzenie materiału/urządzenia do wbudowania, pytań technicznych.

Załącznik Nr 1

WYKAZ DOKUMENTACJI

| L.p. | Nazwa dokumentacji/dokumentu |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKT BUDOWLANY |  |
| PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY |  |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – WSZYSTKIE BRANŻE |  |
| PRZEDMIARY ROBÓT |  |
| DECYZJA Nr 466/2013 z dnia 31.12.2013r. – pozwolenie na budowę dla inwestycji inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Armii Krajowej 1A na cele mieszkalne wraz ze zmianą konstrukcji dachu |  |
| DECYZJA Nr 287/2018 z dnia 25.07.2018 r. - zmieniająca decyzję nr 466/2013 w zakresie przedłożonego zamiennego projektu architektoniczno-budowlanego przedmiotowej inwestycji. |  |
| DECYZJA Nr 466/2013 z dnia 13.04.2021r. - przenosząca na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. ostateczna decyzję Starosty Sierpeckiego nr 466/2013 z dnia 31.12.2013r. udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: zmiana sposobu użytkowania budynku |  |

UWAGA:

Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej.

Dokumentacja w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.